## Slide 1: Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Arnaud Tulippe-Hecq
Directeur : Professeur Bruno Quoitin
Département d’Informatique
Faculté des Sciences
Université de Mons
27 juin 2024
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio

## Slide 2
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Introduction
LoRa et LoRaWAN
RFFI avec DTCF
Expérimentations et Résultats

## Slide 3
Introduction
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Contexte
Expansion de l’Internet of Things (IoT)
Menaces de failles de sécurité de plus en plus sophistiquées
Plus possible d’uniquement se fier aux identifiants d’un appareil
Nécessité d’une nouvelle approche basée sur les propriétés physiques des signaux RF.

## Slide 4
Introduction
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Objectifs
Analyser la technologie LoRa, en particulier sa modulation
Analyser les propriétés physiques du signal radio d’un nœud via une méthode de RFFI

## Slide 5
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Introduction
LoRa et LoRaWAN
RFFI avec DTCF
Expérimentations et Résultats

## Slide 6
LoRa et LoRaWAN
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Spectre des technologies sans fil[1]

## Slide 7
LoRa et LoRaWAN
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Architecture de LoRaWAN[2]

## Slide 8: Session LoRaWAN
LoRa et LoRaWAN
Over the Air Activation[3]
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio

## Slide 9: Session LoRaWAN
LoRa et LoRaWAN
Activation by Personalization
Adresses et clés hardcodées
Devices déployés en zone de couverture LoRaWAN
Pas de join request, ni join accept
Moins sécuritaire, plus rapide
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio

## Slide 10
LoRa et LoRaWAN
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
LoRa (Long Range)
Couche physique brevetée
Technologie LPWAN
Opère sur la bande Industrial Scientific & Medical (ISM, 433-868 MHz)
Modulation Frequency Shift Chirp (FSCM)

## Slide 11
LoRa et LoRaWAN
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Modulation LoRa
Combinaison entre Chirp Spread Spectrum (CSS) et Frequency Shift Keing (FSK)
Dépend de la largeur de bande (β) et du Spreading Factor (SF)
symboles
Représentation fréquentielle sous forme de chirps
Upchirp
Downchirp[4]

## Slide 12
LoRa et LoRaWAN
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Structure l’un paquet LoRa[5]
Preamble (12,25 chirps)

## Slide 13
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Introduction
LoRa et LoRaWAN
RFFI avec DTCF
Expérimentations et Résultats

## Slide 14
RFFI avec DTCF
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Radio Frequency Fingerprinting Identification (RFFI)
Différentes techniques
Propriétés physiques des signaux RF
Article de référence
Par Yu Jiang, Linning Peng, Aiqun Hu, Sheng Wang, Yi Huang et Lu Zhang [6]

## Slide 15
RFFI avec DTCF
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Méthode des DCTFs
Récupération des échantillons I/Q du signal modulé
Traitement différentiel des données
Plots des données dans le plan complexe
Récupération du centre de la signature
Trace d’un device
Centre de différents devices

## Slide 16
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Introduction
LoRa et LoRaWAN
RFFI avec DTCF
Expérimentations et Résultats

## Slide 17: Matériel
Expérimentations et résultats
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Emetteur
Module RN2483[7]
Récepteur
RTL-SDR R820T2[8]

## Slide 18
Expérimentations et résultats
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Configuration de l’expérimentation
I/Q
.complex
Configuration émetteur
Signal radio
DCTF
Digital Signal
Processing
Configuration récepteur
Python

## Slide 19
Expérimentations et résultats
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Résultats pour la capture d’un signal LoRa

## Slide 20
Expérimentations et résultats
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Centres des signatures (25 captures)

## Slide 21
Expérimentations et résultats
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Analyse de la forme géométrique de la signature
RN2483 #1 | RN2483 #2 | RN2483 #3

## Slide 22
Expérimentations et résultats
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Conclusion
L’identification des nœuds LoRa via le traitement de leur signature RF (RFFI) non fonctionnelle selon l’article
Les résultats suggèrent une identification selon la forme géométrique spécifique de la signature
Approches de deep-learning possibles
Apports personnels :
  Reproduction travail scientifique existant
  Choix justifié des équipements
  Développement DSP

## Slide 23
Expérimentations et résultats
Identifier des nœuds IoT en espionnant leur signal radio
Références
[1] K. Mekki, E. Bajic, F. Chaxel, and F. Meyer. A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment. ICT express, 5(1) :1–7, 2019
[2] https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/architecture/
[3] Danish, Syed Muhammad, Marios Lestas, Hassaan Khaliq Qureshi, Kaiwen Zhang, Waqar Asif, and Muttukrishnan Rajarajan. "Securing the LoRaWAN join procedure using blockchains." Cluster Computing 23 (2020): 2123-2138.
[4] https://blog.ttulka.com/lora-spreading-factor-explained/
[5]E. Gambi, L. Montanini, D. Pigini, G. Ciattaglia, and S. Spinsante. A home automation architecture based on LoRa technology and Message Queue Telemetry Transfer protocol. International Journal of Distributed Sensor Networks, 14 :155014771880683, 10 2018.
[6] X. Wu, Y. Jiang, and A. Hu. Lora Devices Identification Based on Differential Constellation Trace Figure. In Artificial Intelligence and Security : 6th International Conference, ICAIS 2020, Hohhot, China, July 17–20, 2020, Proceedings, Part I 6, pages 658–669. Springer, 2020.
[7] https://www.mouser.be/new/microchip/microchip-rn2483-module/
[8] N. BniLam, D. Joosens, J. Steckel, and M. Weyn. Low cost AoA unit for IoT applications. In 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), pages 1–5. IEEE, 2019